Ek-1

SERVİSLERLE İLGİLİ TEKNİK HÜKÜMLER

Serviste asgari olarak aşağıda belirtilen malzemeler, cihazlar ve donanımlar bulunur. Bunlardan; 1, 2, 3, 4 ve 5 numarada yer alan cihazlarda akredite bir laboratuvardan alınmış kalibrasyon belgesi aranır.

1) Pals simülatörü veya bu yeteneğe sahip cihaz.

2) 0-30 V DC ayarlı güç kaynağı.

3) Multimetre.

4) Mesafe ölçüm aleti veya şeritmetre (asgari 20 m ölçüm yapabilen).

5) Lastik basınç ölçüm cihazı (hizmet verilecek araçların lastik basınçlarına uygun olan).

6) Lehimleme için araç ve gereç.

7) Büyüteçli lamba.

8) Matkap.

9) Ağzı açık, yıldız ve alyen anahtar takımı ile pense, yan keski, kargaburnu, tornavida seti, temizleme fırçası ve lokma takımı içeren servis çantası.

10) Damga için kullanılan pense ve damgalama için gereken parçalar.

11) Üreticisinden alınan teknik özelliklerini ve yapılacak işe uygunluğunu gösteren dokümanı ile kalibrasyon belgeleri bulunan test tamburu.

12) Test tamburunun bulunmaması durumunda aşağıda özellikleri tarif edilen 20 m’lik pist olmalıdır:

Pist düz ve beton/asfalt gibi bir malzemeyle kaplı olmalıdır. Pistin başlangıç ve bitişi A ve B noktaları şeklinde, 20 m ±10 mm mesafede, bu mesafe en az 50 mm genişlikte 20 m uzunlukta yol işaret boyası gibi dayanıklı bir malzeme ile çizilerek belirlenmiş olmalıdır. Test pistinde yapılan ölçümlerde test cihazıyla uyumlu olacak şekilde sensörlü sistem kullanılmalıdır. Yerinde yapılacak inceleme esnasında bu sistemin doğru olarak çalıştığı gösterilmelidir. Servis alanının test pisti düzenlemesine uygun olmaması durumunda, il müdürlüğünün uygun görmesi şartı ile test pisti servis alanı dışında olabilir.

13) Takograf cihazları için,  Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgeye sahip mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı.

14) Dijital takograf cihazındaki ve bu cihazla birlikte kullanılan kartlardaki verileri okuyabilen donanım ve yazılım ile bu donanım ve yazılımın işletileceği ve takograf cihazı bilgileri, araç bilgileri, test ve kalibrasyon gibi servis hizmetine konu bilgilerin kayıt altına alındığı, takograf cihazı kalibrasyon belgesi ve montaj etiketi yazdırma özelliğine sahip uygun bir yazılımla donatılmış bilgisayar ve diğer gerekli ofis gereçleri ile bilgisayar yazıcısı.

15) Analog takograf cihazı ile kullanılan kayıt sayfası için tarayıcı ve yazılıma sahip bilgisayar sistemi ve yazıcı.

Ek-2

SERVİS BAŞVURU BEYAN FORMU

T.C.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

……………………… İl Müdürlüğüne

- Servis sahibi veya sahiplerinin adı ve soyadı:

- Servis sahibi/sahiplerinin T.C. kimlik numarası:

- Servisin unvanı:

- Servise ait vergi numarası:

- Servis hizmeti verilecek ve onaylı cihazların bulunacağı servisin;

Adresi:

Telefon ve faks numaraları:

E-posta adresi:

- Servis sahibi/sahiplerinin adli sicil kaydı:

Var	Yok

- Servisin hizmet vereceği takograf cihazı türü/türleri:

Analog Takograf	Dijital Takograf

- Servis TS 12361 veya TS 13346 standartlarına:

Uygun	Uygun değil

Yukarıdaki bilgilerin tarafımdan doldurulduğunu ve doğruluğunu beyan ederim.

Tarih:

Ad Soyad:

İmza:

Kaşe:

(Değişik:RG-14/5/2016-29712) Ek-3

SERVİS BAŞVURU DOSYASINA EKLENECEK BELGELER

1. Servis başvuru beyan formu

2. Servisin güncel adresini gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı ile birlikte ticaret sicil numarası, MERSİS numarası ve vergi numarasına ilişkin beyan

3. Servise ait bütün şubelerin açık adresi ve krokisi

4. Servise ilişkin; idari bina, servis alanı, muayene kanalı, park alanı, teknik ofis gibi servis hizmeti verilen alanların tüm bölümlerinin gösterildiği Mimarlar Odasına kayıtlı bir mimar veya İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı bir inşaat mühendisi tarafından onaylı ölçülendirilmiş detaylı vaziyet planı

5. Servis sorumlusu ve teknik personelin belirtildiği servise ait organizasyon şeması

6. Servis hizmeti verilecek takograf cihazının test ve kalibrasyonu için kullanılacak olanların marka, model ve seri numaralarını içeren ve Ek-1’de belirtilen cihazların listesi ile bu cihazların Ek-1’de belirtilen teknik hükümlere uygun olduğunu gösteren belgeler

7. Servis tarafından kullanılacak damgaya ait kurşun mühür, çakma mühür, plastik mühür, hologram etiket gibi malzeme bilgisi ile damga üzerinde olması gereken ve servis tarafından belirlenen servisi tanıtıcı işaret veya logoyu gösteren damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim ile servisin kullanacağı kalibrasyon belgesi ve montaj etiketi örneği

8. Yetki belgesi alacak personelin, ustalık veya kalfalık belgesinin sureti veya öğrenim belgesi bilgilerinin beyanı veya ilgili mevzuatına göre alınmış denklik belgelerinin sureti

9. Yetki Belgesi alacak personelin son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı

10. Servis sorumlularının ve yetki belgesi alacak diğer personelin T.C. kimlik numaralarının beyanı.

* İstenilen belgelerin ve yazılı dokümanların ilgili firma kaşesi ve yetkili imzayı havi olması esastır.

* İstenilen belgelerin yabancı dilde olması durumunda bu belgelerin yeminli tercüme bürosundan yaptırılmış Türkçe tercümeleri olmalıdır.

Ek-4

TAKOGRAF CİHAZI KALİBRASYON BELGESİ VE MONTAJ ETİKETİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

(1) Takograf cihazı kalibrasyon belgesi üzerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Düzenleme tarihi,

b) Araç tescil belgesinde belirtilen araç sahibi ile ilgili aşağıdaki bilgiler:

1) Şahıs ise, adı soyadı; tüzel kişilik ise, ticari adı,

2) Şahıs ise, T.C. kimlik numarası; tüzel kişilik ise, vergi numarası,

3) Adresi,

4) Telefon numarası,

c) Araçla ilgili aşağıdaki bilgiler:

1) Araç tescil belgesinde belirtilen marka ve tip,

2) Araç tescil belgesinde belirtilen model yılı,

3) Araç tescil belgesinde belirtilen şasi no “VIN”,

4) Araç tescil belgesinde belirtilen plaka no,

5) Lastik ebadı,

6) Lastik basıncı “psi”,

7) Test öncesi araç km’si,

8) Test sonrası araç km’si,

ç) Takograf cihazı ile ilgili aşağıdaki bilgiler:

1) Marka,

2) Model, tip,

3) Seri numarası,

4) Üretim yılı,

d) Takograf cihazı ölçüm değerleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler:

1) Tekerlek etkin çevresi “l”,

2) Araç sabiti “w”,

3) Takograf cihazı sabiti “k”,

4) Sensör tipi, seri no’su,

e) Servisle ilgili aşağıdaki bilgiler:

1) Adı,

2) Adresi,

3) Telefon no,

4) Faks no,

5) İşlemi yapan teknik personel adı soyadı, yetki belgesi numarası,

6) Takograf servis hizmetleri onay belgesindeki onay numarası,

7) Servis sorumlusunun adı, soyadı, imzası ile servis kaşesi.

(2) Montaj etiketi üzerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Bakanlıkça verilen servis onay numarası,

b) Servis adı, adresi veya ticari adı,

c) Düzenleme tarihi,

ç) Aracın karakteristik katsayısı, “w = ... darbe/km” biçiminde,

d) Takograf cihazı sabiti, “k = ... darbe/km” biçiminde,

e) Tekerlek lastiklerinin etkin çevresi, “l = ... mm” biçiminde,

f) Lastik ebadı,

g) Aracın karakteristik katsayısının belirlendiği ve tekerlek lastiğinin etkin çevresinin ölçüldüğü tarih,

ğ) Araç tanıtım numarası, şasi numarası “VIN”,

h) Varsa adaptörün monte edildiği araç bölümü,

ı) Vites kutusuna bağlı değilse ya da bir adaptör kullanılmıyorsa, hareket sensörünün araca monte edildiği bölüm,

i) Adaptör ile adaptöre darbelerin geldiği kısım arasındaki renkli kablonun tanımı,

j) Adaptöre gömülü olan hareket sensörünün seri numarası