Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 85/9707

8/5/1985

Bakanlar Kurulu

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ HAKKINDA KARAR

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 85/9707

Karar Tarihi: 16 Temmuz 1985

Resmi Gazete Tarihi: 5 Ağustos 1985

Resmi Gazete Sayısı: 18833

I. GİRİŞ

AMAÇ VE KAPSAM :

Madde 1- Bir yapının meydana gelebilmesi için mimarlık, inşaat, makina ve elektrik mühendisliği dallarında yapılması gereken hizmetlerin niteliği ve karşılığında ödenecek ücretler bu Şartname hükümlerine göre belirlenir ve bulunur.

Bu Şartname, 2886 Sayılı Kanunun 1. maddesinde yazılı İdareleri kapsar.

DAYANAK :

Madde 2- Bu Şartname 2886 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

II. GENEL HÜKÜMLER

DEYİMLER VE TANIMLAR :

Madde 3- Bu Şartnamede geçen deyimler ve tanımlar aşağıda gösterilmiştir.

3.1 YAPI

Karada ve suda, kalıcı ve geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ek ve değiştirilmelerine, sabit ve hareketli tesislerine ve bunların parçalarına denir.

3.2 BİRİM MALİYET (BM)

Yapının birim ölçüsünün (binalarda birim alanın), Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca her yıl Mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tesbit edilerek ilan edilen maliyetleridir. (Birimi TL./m² dir.)

3.3 YAPI YAKLAŞIK MALİYETİ (YYM) Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri ücretinin hesabına temel olan ön kabuldür; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından çıkarılan miktarların birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değerdir. (Birimi TL.dır.)

3.4 İDARE

Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerini yaptıracak olan İdare, Kurum ve Kuruluşlardır.

3.5 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Belli bir yapıya ait proje, hesap ve ihale dosyası düzenleme işleriyle, yapının meslek yönünden kontrolu ve hizmet dallarında uyum ve birliğin sağlanması işlerine denir.

3.6 MİMAR/MÜHENDİS

Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerini yüklenen Mimar ile inşaat, makine, elektrik Mühendisleri veya Mimarlık , Mühendislik, Müşavirlik büro ve firmalarıdır.

YAPI YAKLAŞIK MALİYETİNİN TESPİTİ

Madde 4- Yapı yaklaşık maliyeti; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından bulunacak alan, hacim veya miktarlar ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca her yıl yayınlanacak olan birim maliyetlerin çarpımı sonucu elde edilir.

Birim maliyetler yayınlanmamış ise, yürürlükteki birim veya bedeller kullanılır.

4.1 Bir yapıdaki makine ve elektrik Mühendisliği hizmetlerinin ayrıca yaptırılması halinde, bu işlerin kapsadığı tesisat veya montajın ihale yılı birim fiyatlarıyla hesaplanan ilk keşif tutarı, yapı yaklaşık maliyeti olarak alınır.

4.2 Yapıdaki mesleki hizmetlerin karşılıkları ile arsa, ruhsat vb., harç, resim ve harcamalar yapı yaklaşık maliyetine katılmaz.

4.3 İdarenin bağış ve benzeri yollarla maliyette sağladığı indirmeler yapı yaklaşık maliyetini etkilemez.

4.4 Yapının kesin maliyeti: Mimarlık ve Mühendislik ücretinin hesaplanmasında hiç bir şekilde dikkate alınmaz.

4.5 İdarenin verileri değiştirmesi ile oluşan mesleki hizmetlerin ücreti ayrıca ödenir.

4.6 (Ek fıkra: 93/4828 - 8.10.1993) Mesleki kontrolluk hizmetlerine ait ücret hesabında, mesleki kontrolluk hizmetlerinin başladığı yıl fiyatları ile hesaplanan ve ihale edilen yapım işinin birinci keşif tutarı, yapı yaklaşık maliyeti olarak alınır.

HİZMETLERİN ÜCRETLERİ

Madde 5- Bu şartnamede belirtilen proje ve ihale dosyası düzenleme ve mesleki kontrol işleri karşılığında ödenecek ücretler aşağıda açıklandığı gibi hesaplanır.

5.1 PROJE VE İHALE DOSYASI DÜZENLENMESİ (PİD)

Proje ve ihale dosyası düzenlenmesine ait Mimarlık ve Mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlar, tasarlanan yapının 4 üncü madde uyarınca bulunacak yaklaşık maliyetinin birim maliyete oranı ve söz konusu hizmet dalının sınıfı esas alınarak, ekli ücret oranları cetvelinden bulunacak PİD oranları ile tasarlanan yapının yaklaşık maliyeti çarpılarak bulunur.

5.1.1 Yapının bir bölümüne ait PİD hizmetinin yaptırılması halinde ücret, bu bölüm yaklaşık maliyetinin tüm yapı yaklaşık maliyetine oranı ile bulunur.

5.1.2 Ancak, yapının tümünün yaptırılmasından vazgeçilip bir bölümünün gerçekleştirilmesinin istenmesi halinde, buna ait PİD ücretleri bu bölüm yaklaşık maliyetine göre bulunur.

5.1.3 Yapının bölümlerine ait PİD hizmeti ayrı yıllarda yaptırılırsa ücret, sözleşme yılındaki birim maliyete göre hesaplanır.

5.1.4 Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılması caiz olmayan ve aynı ihtiyaç programı içinde gösterilen ayrı yapıların yaklaşık maliyetleri toplamı tek maliyet olarak kabul edilir ve ücretler bu toplam maliyet üzerinden hesaplanır:

- Derslik, lâboratuvar, idare odaları, toplantı ve jimnastik salonundan oluşan okul binaları,

- Yatakhane, revir ve lojmanlardan oluşan yurt binaları,

- Okul, yurt, lojmanlar, enerji santralı ve atölye gibi parçalardan oluşan yatılı okullar,

- Hasta odası, ameliyathane, poliklinik vb. parçalardan oluşan hastane binaları gibi.

5.1.5 Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılmaları ve böylece ayrı yapılar halinde projelendirilmesi gereken veya idare tarafından böyle projelendirilmesi istenen yapı gruplarındaki Mimarlık ve Mühendislik ücretleri, her yapının kendi yaklaşık maliyeti üzerinden hesaplanır:

- Çeşitli fakülteler, yurtlar, lojmanlar ve diğer yardımcı tesisleriyle Üniversite kampüsleri,

- İdare, imalâthane, ambar, lojman ve reviri ile sanayi tesisleri gibi,

5.1.6 Fonksiyonları bakımından birbirinden ayrı olan çeşitli ihtiyaç programlarının tek yapı kitlesi içinde projelendirilmeleri halinde Mimarlık ve Mühendislik ücretleri, tüm yaklaşık maliyetin % 30 arttırılmasıyla elde edilecek miktar üzerinden hesaplanır:

- Çarşı-Sinema-Büro,

- Çarşı-Apartman-Otel-Hamam-Garaj vb. gibi, 5.1.7 Mevcut bir yapının değiştirilmesi ve/veya büyütülmesiyle ilgili her hizmet dalına ait ücret, o hizmetin etkilediği yapı bölümünün bu Şartnameye göre bulunacak maliyetine % 30 eklenmek suretiyle hesaplanır. 5.4. maddesindeki hizmet bunun dışındadır.

5.1.8 (Değişik fıkra: 93/4828 - 8.10.1993) İdare, PİD hizmetlerinin yapılması sonunda, bu hizmetler için sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan keşfin yaklaşık maliyeti aşmamasını isteyebilir.

5.2. MESLEKİ KONTROLLUK

(Değişik fıkra: 93/4828 - 8.10.1993) Mesleki kontroluk hizmetlerine ait Mimarlık ve Mühendislik hizmet dallarının ücretlerine esas olacak miktarlar, ihale edilen yapım işinin, mesleki kontrolluk hizmetlerinin başladığı yıl fiyatları ile hesaplanan birinci keşif tutarının birim maliyete oranı ve sözkonusu hizmet dalının sınıfı esas alınarak, ekli ücret cetvelinden bulunacak PİD oranlarının % 60'ı birinci keşif tutarı ile çarpılarak bulunur.

5.2.1 Yapının ihale edilen bir bölümüne ait mesleki kontrol ücreti, mesleki kontrolluk hizmetlerinin başladığı yıl fiyatları ile hesaplanan bu bölüm ilk keşif tutarının tüm yapı keşif tutarına oranı ile bulunacak miktar üzerinden hesaplanır.

5.3 HİZMET DALLARINA GÖRE UYGULANACAK KATSAYILAR

Mimarlık ve Mühendislik hizmet dallarının ücretleri, 5.1 ve 5.2 maddeleri uyarınca bulunan miktarların aşağıdaki katsayılar ile çarpılması sonucu elde edilir.

"Bina"larda bütün sınıflarda katsayılar şöyledir:

Hizmet Dalı :              Katsayı :

-----------------------   -----------------

Mimarlık                       % 100

İnşaat Mühendisliği            %  75

Makina Mühendisliği            %  50

Elektrik Mühendisliği          %  38,5

-----------------

Toplam:      % 263,5

5.3.1 Dört hizmet dalının katsayıları toplamı % 350'yi geçmemek üzere,

a) Birinci sınıfta "Bina"lardan gayri yapılarda hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tespit edilir.

b) Beşinci sınıfta Mimarlık dışındaki hizmet dallarına uygulanacak katsayılar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından arttırılabilir.

5.3.2 Bir yapıdaki makine ve elektrik mühendisliği hizmetlerinin ayrıca yaptırılması halinde (Madde 4.1), bu hizmet dallarına ait katsayılar % 100 olarak alınır.

5.4 RÖLÖVELER

Mevcut bir yapının rölövesinin yapılması için, aynı yapının bu Şartname hükümlerine göre hesaplanacak proje ve ihale dosyası düzenleme hizmetleri ücretinin % 10'u ödenir.

AYNI PROJENİN BİRDEN FAZLA YAPIDA UYGULANMASI

Madde 6- Aynı projenin birden fazla yapıda uygulanması halinde mesleki hizmetlerin ücretleri aşağıdaki gibi hesaplanır:

6.1 PROJE VE İHALE DOSYASI DÜZENLEME HİZMETİ (PİD)

Aynı projenin birden çok yapıda uygulanması halinde; ilk uygulama için bu şartnameye göre hesaplanan PİD ücreti aynen ödenir.

2. uygulamada bu ücretin % 15'i

3. uygulamada bu ücretin % 10'u

4. ve sonra gelen bütün uygulamaların herbiri için bu ücretin %5'i telif hakkı olarak ödenir.

Bu ödemelerin toplamı; ilk uygulama dahil, PİD hizmeti ücretinin iki katını aşamaz.

Aynı projenin uygulanacağı alanlarda vaziyet plânlarının düzenlenmesi ücreti, yukarıda belirtilen ödemelerin içindedir.

6.1.1 Ancak, herhangi bir uygulamada, yukarıda sayılanların dışındaki bir hizmetin ücreti, şartnameye göre ayrıca hesaplanır ve iki kat tavan şartına bakılmadan ödenir.

6.2 MESLEKİ KONTROL HİZMETİ

Aynı projenin, aynı yerde ve aynı kontrol sözleşmesi içinde birden çok sayıda uygulanması halinde, bu şartnameye göre bulunacak kontrol ücreti;

İlk uygulamada aynen

2. uygulamada bu ücretin % 40'ı,

3. uygulamada bu ücretin % 30'u,

4. uygulamada bu ücretin % 20'si,

5. ve sonra gelen bütün uygulamalar için % 10'u, ödenir.

Bu ödemelerin toplamı, ilk uygulama dahil, kontrol hizmeti ücretinin dört katını aşamaz.

6.2.1. Kontrolun değişik yer ve/veya zamanlarda yapılması halinde, her uygulamada uygulamanın başladığı yıl fiyatları ile hesaplanan ücret aynen ödenir.

ÜCRETLERİN KAPSAMI

Madde 7- Bu Şartname hükümlerine göre bulunacak ücretler; Mimar/Mühendis tarafından bir uzman niteliği ile san'at ve teknik kurallarına, idarenin ilkelerine bağlı kalarak, sorunun çözüme götürülmesini sağlayacak ve İdareyi tatmin edecek biçimde yapılacak mesleki hizmete ait emek ile, Mimar/Mühendisin bu işteki harcamalarının karşılığıdır.

7.1 Tarihi eserler ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca çok özel olarak nitelenen yapılardaki değiştirme, büyütme, restorasyon ve rölöve işlerine ait hizmetlerin ücretleri bu şartname kapsamına girmez. Bu hizmetlerin ücretleri, sarfı gereken emek ve genel harcamalar karşılığı olarak ayrıca tesbit edilir ve ödenir.

7.2 Klasik literatüre girmeyen, özel uzmanlık ve tecrübeyi gerektiren, yeni alternatif ve çözümlerin ortaya çıkacağı veya çok geniş bir araştırmayı gerektiren konulardaki Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri için Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ayrıca tesbit edilecek ücret ödenir.

7.3 Endüstriyel yapılarda bina bünyesi ve tesisat dışındaki imal ve üretime ait makina ve teçhizatın Mühendislik hizmetleri bu şartname kapsamının dışındadır.

7.4 Altyapı ve çevre düzenlemesine ait PİD hizmetlerinin ücreti bu hizmetler için sarfı gereken emek ve genel harcamalar gözönünde tutularak takdiren ve ayrıca ödenir.

7.5 Proje hizmetinin bitiminde idarece maket yapılması istenirse, bu ücret de takdiren ve ayrıca ödenir.

SINIFLAR

Madde 8- Yapılar, gerektirdikleri san'at ve teknik, emek ve araştırmanın çokluğu ve güçlüğüne göre sınıflara ayrılmışlardır. İstenecek hizmetin hangi sınıfa sokulacağı bu şartnamede gösterilmiştir.

Tanımlamalara ve örneklere rağmen tereddüde düşüldüğü takdirde o hizmetin hangi sınıfa gireceği Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tesbit edilir.

III ESAS HÜKÜMLER

MİMARLIK HİZMETLERİ:

Madde 9- Mimarlık hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır.

9.1 PROJE DÜZENLEME HİZMETLERİ

9.1.1 Ön Proje:

Belli bir yapının;

- Kesin ihtiyaç programı,

- Öngörülen maliyet tavanı,

- Arsa verileri,

- (varsa) proje yarışmasındaki jüri tavsiyesine, uygun çözüm getiren projesidir.

Ön projede vaziyet planı ile kat ve çatı planları, kesit, görünüşler ve Mimari rapor bulunur.

İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe, ön proje 1/200 ölçekte düzenlenir.

9.1.2 Kesin Proje:

Belli bir yapının onanmış ön projesine göre bu safha için gerekli gelişmeleri de kapsayan, tüm yapı elemanlarının ölçülendirilip inşaat sistem ve gereçlerinin belirtildiği projedir.

Kesin projede vaziyet planı ile kat ve çatı planları, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunur. İdarece başka bir ölçekte istenmedikçe, kesin proje genellikle 1/100 ölçekte düzenlenir.

9.1.3 Uygulama Projesi:

Belli bir yapıya ait onanmış kesin projeye göre;

- Bu safha için gerekli gelişmeleri,

- Detaylara uygun ölçüde mimari elemanları,

- Statik ve tesisatın inşaatı etkileyen ölçülerini,

- Detay referanslarını ve gereç açıklamalarını, kapsayan ve inşaatın her safhasında büro ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte hazırlanmış olan projelerdir.

Uygulama projesinde kat ve çatı planları ile kesit ve görünüşler bulunur.

İdarece kabul edilecek bazı özel hallerde 1/100 ölçekte çizilebilen uygulama projesi genellikle 1/50 ölçekte düzenlenir.

9.1.4 Detaylar:

Yapı uygulama projesinin; Kesin proje safhasında düzenlenip idarece onanmış olan detay listesindeki eleman ve mahallerin, listede belirtilen ölçeklerde tüm sistem ve nokta detaylarını kapsayan ve 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 ölçeklerinde düzenlenen bölümüdür.

9.1.5 Proje Orjinallerinin İdareye Teslimi:

Projelerin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerinde işlendiği proje orjinallerinin idareye teslimi işlemidir. Orjinal projeler, Alüminyum kutu muhafazalar içinde idareye teslim edilir.

9.2 İHALE DOSYASI DÜZENLENMESİ

9.2.1 Birinci keşfe esas olacak metrajın yapılması;

9.2.2 Analizi bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi;

9.2.3 Birim fiyat listesi ve özel fenni şartnamenin düzenlenmesi;

9.2.4 Keşif özetinin yapılması;

9.2.5 İdarece istenirse, mevzuata uygun olarak eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarısının düzenlenmesi; işlerini kapsar.

9.3 PROJELER VE KOPYALARI

Proje düzenlenmesinin her safhasında Mimar idareye Orjinalle birlikte üç kopya proje ve dosya verecektir. Gerektiğinde istenecek fazla kopyaların parası ayrıca ödenir.

9.4 YAPININ MİMARLIK MESLEKİ KONTROL HİZMETLERİ

İhaleden sonra inşaat müteahhidine yer tesliminde hazır bulunmak, inşa ve tesis işlerinin devamınca Mimari kontrolu yapmak, uygulama sırasında gerekecek değiştirme ve detay resimlerini hazırlamak, metraj, ataşman ve hakediş raporlarını imzalamak, geçici kabulde bulunmak ve bitmiş inşaatın 1/50 ölçekli "yapıldı-as built" projesini üç kopyesi ile idareye vermektir.

SINIFLAR

Madde 10- Mimarlık hizmetleri aşağıda gösterilen beş ayrı sınıfta ele alınmıştır.

10.1 BİRİNCİ SINIF

Ağıl, ahır, samanlık gibi çok basit tarım binaları, basit barakalar ve diğer yardımcı binalar ile daha ziyade Mühendislik hizmetlerine yardımcı olarak çalışmayı gerektiren istinad duvarları, sahil tahkimatı, trafo ve benzeri yapılardaki Mimarlık hizmetleri;

10.2 İKİNCİ SINIF

Basit yapıların Mimarlık hizmetleri (basit tek konutlar, basit tarım, ticaret ve endüstri hizmet binaları, kule ve basit garajlar ve benzerleri);

10.3 ÜÇÜNCÜ SINIF

Sanat, teknik ve ekonomi yönlerinden orta derecede araştırmayı gerektiren Mimarlık hizmetleri (tarım ve endüstri yapıları, basit otel ve moteller, lokanta ve dükkanlar, okul ve basit spor tesisleri, küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri, normal idare binaları, küçük sağlık tesisleri, küçük postahaneler, ticari bürolar, basit apartmanlar ve benzerleri);

10.4 DÖRDÜNCÜ SINIF

Sanat, teknik ve ekonomi yönlerinden önemli araştırmayı gerektiren yapıların Mimarlık hizmetleri (yüksek nitelikte konut ve apartmanlar, otel ve moteller, kaplıca ve şifa evleri, işhanları, stadyum ve spor salonları, hastaneler, büyük kütüphaneler ve kültür yapıları, özelliği olan büyük okul yapıları, üniversiteler, büyük mağazalar, banka ve borsa binaları, büyük postahaneler, radyo, televizyon ve benzeri yapılar);

10.5 BEŞİNCİ SINIF

Çok önemli sanat yapıları ile dördüncü sınıfta belirtilen yapıların sanat ve araştırma yönünden çok önemli olanlarının mimarlık hizmetleri.

İç mimari ve dekorasyon hizmetleri de bu sınıfta mütalaa edilir. Ancak ücret, dekorasyon yaklaşık maliyetine göre 5. sınıftan hesaplanan miktarın % 50 fazlası ile ödenir. Bu ücretin hesaplanmasındaki yaklaşık maliyet, mümkünse 3. maddeye göre, değilse usulüne göre bulunur. (bu hizmetler; iç hacimlerin dekorasyonu, döşeme ve möbleler, ışıklandırma, sergileme, tören ve bayram dekorasyonları, reklam tesisleri, kara, deniz ve hava taşıt araçlarının döşenmesi ve benzerleridir.)

MİMARLIK HİZMETLERİ BÖLÜMLERİNİN KARŞILIKLARI

Madde 11- Mimarlık PİD hizmetlerinin, bu şartnamede bulunan ücret toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarla ödenir:

Ön proje               (9.1.1)             % 15

Kesin proje            (9.1.2)             % 20

Uygulama projesi       (9.1.3)             % 30

Detaylar               (9.1.4)             % 20

Orjinallerin teslimi   (9.1.5)             %  5

İhale dosyası          (9.2  )             % 10

--------------

Toplam            %100

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

Madde 12- İnşaat mühendisliği hizmetlerinin bölümleri aşağıda sıralanmıştır;

12.1 PROJE DÜZENLEME HİZMETLERİ

12.1.1 Öneri Raporu:

Yapıya ait strüktürü belirten, etüd, şema ve açıklamaları, seçilen sistemlerin emniyet, ekonomi, ve benzeri faktörler yönünden karşılaştırılmalarını kapsayan rapordur.

12.1.2 Ön Proje:

İdarece onaylanan öneri raporundaki esaslar dahilinde yapının statik ön projesinin hazırlanması, yapı tesislerinin genel hatlarla belirtilmesi, yaklaşık metraj ve maliyet hesaplarının hazırlanması, gerekli hallerde fenni izahname düzenlenmesi hizmetleridir.

12.1.3 Uygulama Projesi:

Onanmış ön projesine göre yapının statik hesaplarını, betonarme, çelik ve ahşap hesaplarını kapsayan 1/50 ölçekli projedir.

12.1.4 Detaylar:

Uygulama projesinin tatbiki için gerekli ölçekte kiriş, kolon, bağlantı ve ek yerleri ile kalıp ve iskele gibi yardımcı inşaat elemanları ve benzeri yerlerin detay resimlerinin yapılması, demir listelerinin hazırlanması bölümüdür.

12.1.5 Proje Orjinallerinin İdareye Teslimi:

Projelerin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerinde işlendiği proje orjinallerinin idareye teslimi işlemidir. Orjinal projeler, alüminyum kutu muhafazalar içinde idareye teslim edilir.

12.2 İHALE DOSYASI DÜZENLEME HİZMETLERİ

12.2.1 Birinci keşfe esas olacak metrajın yapılması;

12.2.2 Analizi bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlen- mesi;

12.2.3 Birim fiyat listesinin ve özel fenni şartnamenin düzenlen- mesi;

12.2.4 Keşif özetinin yapılması;

12.2.5 İdarece istenirse, mevzuata uygun olarak eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarısının

hazırlanması;

işlerini kapsar.

12.3 PROJELER VE KOPYALARI

Proje düzenlemesinin her safhasında, mühendis idareye orjinalle birlikte üç kopye proje ve dosya verecektir. Gerektiğinde istenecek fazla kopyelerin parası ayrıca ödenir.

12.4 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEKİ KONTROL HİZMETLERİ

Yer tesliminde hazır bulunmak, inşa ve tesis işlerinin devamınca teknik kontrolu yapmak, uygulama sırasında gerekecek değiştirme ve detay resimlerini hazırlamak, metraj, attaşman ve hakediş raporlarını imzalamak, geçici kabulde bulunmak ve bitmiş inşaatın 1/50 ölçekli "yapıldı-as built" projesini üç kopyesi ile idareye vermektir.

SINIFLAR

Madde 13- İnşaat mühendisliği hizmetleri aşağıda gösterilen 5 ayrı sınıfta ele alınmıştır.

13.1 BİRİNCİ SINIF

Tek katlı yığma yapılar, oturtma çatılar vb.;

13.2 İKİNCİ SINIF

Çok katlı yığma yapılar, yığma karkas karışımı yapılar, tek katlı ve kiriş max. hesap açıklığı 4.00 m.den küçük betonarme yapılar, açıklıkları 15 m.ye kadar izostatik ahşap çatılar, yükseklikleri 6 m.ye kadar kargir veya betonarme istinat duvarları, nüfusu 10.000 den az köy, kasaba ve sitelere ait içme suyu, kanalizasyon, drenaj tesisleri, yollar, basit yeraltı su ve akaryakıt depoları vb.;

13.3 ÜÇÜNCÜ SINIF

Üç katlı (üç kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı 10 m.ye kadar olan betonarme yapılar, tek katlı ve kiriş max. hesap açıklığı 5 m.den küçük çelik yapılar, açıklıkları 20 m.ye kadar ahşap çatılar, yükseklikleri 6 m.den fazla olan kargir ve betonarme istinat duvarları vb.;

13.4 DÖRDÜNCÜ SINIF

Altı katlı (altı kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı 25 m.ye kadar olan betonarme yapılar, üç katlı (üç kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı 15 m.ye kadar olan çelik yapılar, kazık temeller vb.;

13.5 BEŞİNCİ SINIF

Altı kattan fazla veya kiriş max. açıklığı 25 m.yi geçen betonarme karkas yapılar, üç kattan fazla veya kiriş max. hesap açıklığı 15 m.yi geçen çelik yapılar, uzay kafes sistemleri, basit kabuk çatılar, öngerilmeli yapılar vb.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ BÖLÜMLERİNİN KARŞILIKLARI

Madde 14- İnşaat mühendisliği (PİD) hizmetlerinin bu şartnamede bulunan ücret toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarla ödenir:

- Öneri raporu          (12.1.1)          % 10

- Ön proje              (12.1.2)          % 20

- Uygulama projesi      (12.1.3)          % 35

- Detaylar              (12.1.4)          % 20

- Orjinallerin teslimi  (12.1.5)          %  5

- İhale dosyası         (12.2. )          % 10

---------

Toplam      %100

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

Madde 15- Makine mühendisliği hizmetleri; bina ile ilgili:

- Bina dışı rögara kadar soğuk su, pis su şebekeleri ve tesisatını, W.C. ve yıkama yerlerini,

- Mutfak, havagazı ve ısıtma tesislerini, sıcak su şebekesi ve tesisatı ile çamaşırlık boyler ve santralları,

- Su depoları ve hidroforları,

- Su tasfiye tesisatı, havalandırma, vantilasyon, büyük mutfak ve çamaşırlıkları,

- Kilimatazasyon tesisatı, merkezi özel tesisat ile sterilizasyon, dezenfeksiyon ve diğer hastahane tesislerini ve çeşitli mekanik tesisleri; içine alır.

Bu hizmetlerin bölümleri aşağıda gösterilmiştir.

15.1 PROJE DÜZENLEME HİZMETLERİ

15.1.1 Öneri Raporu:

Muhtelif çözüm şekillerini ve tesisat çeşitlerini, işletme ve amortisman masrafları nazara alınarak yapılacak mukayese ve rantabilite hesaplarına dayanan ekonomik ve teknik etüdleri, tesislerin prensip ve sistemleri üzerindeki önerileri, kroki, şema ve hesaplarla belirten rapordur.

15.1.2 Ön Proje:

Öneri raporunda kabul edilen tesisatın, boru ve kanallarının geçiş yerlerini, yaklaşık boru ve kanat ölçülerini gösteren, makina ve cihazların yerleşme şekillerini belirten; ayrıca proje ve hesaplara esas olacak verilerin tesbit edildiği hesap tarzlarının da teklif edildiği 1/100 ölçekli projedir.

15.1.3 Uygulama Projesi:

Onaylı ön projeye göre tesisatın uygulama safhası için gerekli bütün hesaplarla birlikte, dönem ve çalışan parça veya ünitelerin titreşim, ses emme ve genleşme hesaplarını ve giderilme tedbirlerini, kapasite ve güç ölçülerini de içine alan, tesislerin bütünü ile yerleşme ve kolon şemalarını kapsayan, uygulamanın tamamına yararlı kolon projedir.

İdarece kabul edilen özel hallerde 1/100 ölçekte çizilebilen uygulama projesi genellikle 1/50 ölçekte düzenlenir.

15.1.4 Detaylar:

Tesisatın yoğun olduğu hacimlerin 1/20 (gerekirse 1/10) ölçekli, plan, kesit ve görünüşleri ile, tecrit detayları, kanal kesitleri, boru askı ve genleşme detayları ve benzeri kısımların uygulama için gerekli (ve 1/10, 1/5, 1/2, 1/1, gibi uygun ölçekli) detay projeleri ile, özel imalat için daha detaylı imalat resimleridir.

15.1.5 Proje Orjinallerinin İdareye Teslimi:

Projelerin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orjinallerinin idareye teslimi işlemidir. Orjinal projeler, Alüminyum kutu muhafazalar içinde idareye teslim edilir.

15.2 İHALE DOSYASI DÜZENLEME HİZMETLERİ

15.2.1 Birinci keşfe esas olacak metrajın yapılması;

15.2.2 Birim fiyatı bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi;

15.2.3 Birim fiyat listesinin ve özel fenni şartnamenin hazırlanması;

15.2.4 Keşif özetinin yapılması;

15.2.5 İdarece istenirse, mevzuata uygun olarak eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarısının düzenlenmesi; işlerini kapsar.

15.3 PROJELER VE KOPYALARI

Proje düzenlenmesinin her safhasında, makina mühendisi idareye orjinalle birlikte üç kopye proje ve dosya verecektir. Gerektiğinde istenecek fazla kopyelerin parası ayrıca ödenir.

15.4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MESLEKİ KONTROL HİZMETLERİ

Mesleki kontrol konusu olan işlerin devamınca teknik kontrolunu yapmak, uygulama sırasında gerekecek değiştirme ve detay resimlerini hazırlamak, geçici kabulde bulunmak, iş bittikten sonra 1/50 ölçekli "yapıldı-as built" projesini üç kopyesi ile idareye vermektir.

SINIFLAR

Madde 16- Makine mühendisliği hizmetleri (bir arada ele alınan en komplike tesisin sınıfı diğerine de teşmil edilmek üzere) aşağıda gösterilen beş sınıfta değerlendirilir.

Tesisat veya bazı tür tesisler müstakil yapılıyor ise, hangi bina türüne ait olduğu tesbit edilerek o binanın sınıfı uygulanır. Bu uygulamada madde 15'teki sıralama gözönünde tutulur.

16.1 BİRİNCİ SINIF

- Ahır, kümes, samanlık gibi basit tarım yapıları,

- Köy okulları,

- Sağlık Ocakları,

- Karakol, meteoroloji istasyonu gibi küçük idare binaları, ve benzerlerinin normal tesisat işleri;

16.2 İKİNCİ SINIF

- Meskenler,

- Okullar,

- Dispanserler,

- İdare binaları ve benzerlerinin normal tesisat işleri;

16.3 ÜÇÜNCÜ SINIF

Teknik ve ekonomi yönünden orta derecede inceleme gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak;

- Yurtlar, moteller,

- Yatılı okullar, halk eğitim merkezleri, toplantı salonları, kültür ve spor tesisleri,

- 100 yatağa kadar (100 yatak dahil) hastaneler,

- Elçilik binaları, büyük idare binaları, büro binaları,

- Hacminin % 20'sine kadar klimatize edilecek yapılar, ve benzerlerinin tesisat işleri;

16.4 DÖRDÜNCÜ SINIF

Teknik ve ekonomik yönlerinden önemli etüd ve araştırma gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak:

- Büyük binalar, bina grupları ile siteler gibi kompleksler, büyük oteller,

- Üniversite kampüsleri, tiyatro binaları ve sinemalar,

- 300 yatağa kadar (300 yatak dahil) hastaneler, laboratuvarlar,

- Arşivler, terminal binaları,

- Sanayi tesisleri, mezbahalar ve soğuk depolar,

- Yeraltı geçitleri,

- Hacminin % 50'sine kadar klimatize edilecek yapılar, ve benzerlerinin tesisat işleri;

16.5 BEŞİNCİ SINIF

Teknik ve ekonomik yönünden özel ihtisasa dayanan etüd ve araştırma gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak;

- Yüksek basınçlı özel ısıtma şebekesi ve bir veya birkaç ısı santralı bulunan büyük kampüsler veya siteler gibi komplekslerin bölgesel ısıtma tesisleri,

- Komple sahne tesisleri olan tiyatro ve opera gibi büyük yapılar,

- 300 yataktan büyük hastaneler,

- Çok çeşitli özel tesisatı da bulunan anıt yapılar, ve benzerlerinin tesisat işleri.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ BÖLÜMLERİNİN KARŞILIKLARI

Madde 17- Makine mühendisliği (PİD) hizmetlerinin bu şartnameden bulunan ücret toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarla ödenir:

- Öneri Raporu           (15.1.1)         %  7

- Ön Proje               (15.1.2)         % 18

- Uygulama Projesi       (15.1.3)         % 50

- Detaylar               (15.1.4)         % 10

- Orjinallerin Teslimi   (15.1.5)         %  5

- İhale Dosyası          (15.2. )         % 10

----------

Toplam      %100

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ:

Madde 18- Elektrik mühendisliği hizmetleri, bina ile ilgili:

- Normal aydınlatma ve priz tesisatını, zil tesisatı ve benzerlerini,

- Anten, basit donanma, sinyal, alarm ve ihbar, merkezi saat, paratoner tesisatını, telefon şebekelerini ve santrallarını,

- Asansörleri, kuvvet tesisatını, dış ışıklandırma ve donanma tesislerini, bahçe ve çevre aydınlatmasını, yedek elektrojen gruplarını, trafo postalarını, besleme hatlarını,

- Yürüyen merdivenleri, 2m/sn. ve daha yüksek hızlı ve kombine asansörleri, sanayi kuvvet tesislerini, otomatik kumanda ve kontrol tesislerini, emniyet, özel ihbar ve kayıt tesislerini spor sahaları ile büyük meydanların aydınlatma tesislerini, skor tesislerini,

- Değişken renkli ışıklandırma tesisatını, programlı elektro akustik tesisatı, her nevi elektronik kumanda, kayıt ve yayın tesislerini, sinyalizasyon, beslenme şebekeleri ve benzeri özel tesisleri, içine alır.

18.1 PROJE DÜZENLEME HİZMETLERİ

18.1.1 Öneri Raporu:

Muhtelik çözüm şekilleri ve tesisat çeşitlerini, işletme ve amortisman masrafları nazara alınarak yapılacak mukayese ve rantabilite hesaplarına dayanan ekonomik ve teknik etüdleri, tesislerin prensip ve sistemleri üzerindeki önerileri, kroki, şema ve hesaplarla belirten rapordur.

18.1.2 Ön Proje:

İdarece onaylanan öneri raporundaki esaslara göre tesislerin ana hat ve kolonlarının geçtiği yerleri tabloların aparey ve kumanda noktalarının yerlerini, cins ve özelliklerini, santral ve cihazların yerleştirilişlerini, ayrıca proje ve hesaplara esas olacak verileri tesbit eden hesap tarzlarını belirten 1/100 ölçekli projedir.

18.1.3 Uygulama Projesi:

Onanmış ön projesine göre tesislerin uygulama safhası için gerekli bütün bilgileri, hesapları veren ve genellikle 1/50 (İdarece kabul edilecek özel hallerde 1/100) ölçekli olan, tesislerin bütününün şemalarını ihtiva eden, uygulamanın tamamına yararlı projedir.

18.1.4 Detaylar:

Santral, kumanda ve tablo ünitelerinin bulunduğu mahallerin, yerleştirmelerin ve özel bağlantıların, tesbit ve askı sistemlerinin 1/20 (gerekirse 1/10) ölçekli plan kesit ve görünüşleri ile, gerekli detayların uygulama için (1/10, 1/5, 1/2 gibi) uygun ölçekli detay projeleri, özel imalât için ayrıntılı imalât resimleridir.

18.1.5 Proje Orjinallerinin İdareye Teslimi:

Projelerin idarece onanması sırasında yapılan değişikliklerin de işlendiği proje orjinallerinin idareye teslimi işlemidir. Orjinal projeler, Alüminyum kutu muhafazalar içinde idareye teslim edilir.

18.2 İHALE DOSYASI DÜZENLEME HİZMETLERİ

18.2.1 Birinci keşfe esas olacak metrajın yapılması;

18.2.2 Birim fiyatı bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi;

18.2.3 Birim fiyat listesinin ve özel fenni şartnamenin hazırlanması;

18.2.4 Keşif özetinin yapılması;

18.2.5 İdarece istenirse, mevzuata uygun olarak eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarısının düzenlenmesi; işlerini kapsar.

18.3 PROJELER VE KOPYALAR

Proje düzenlenmesinin her safhasında elektrik mühendisi idareye orjinalle birlikte üç kopye proje ve dosya verecektir. Gerektiğinde istenecek fazla kopyelerin parası ayrıca ödenir.

18.4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ KONTROL HİZMETLERİ

Mesleki kontrol konusu olan işlerin devamınca teknik kontrolünü yapmak, uygulama sırasında gerekecek değiştirme ve detay resimlerini hazırlamak, geçici kabulde bulunmak ve iş bittikten sonra 1/50 ölçekli "yapıldı-as built" projesini üç kopyası ile idareye vermektir.

SINIFLAR

Madde 19- Elektrik mühendisliği hizmetleri (bir arada ele alınanlardan en komplike tesisin sınıfı diğerlerine de uygulanmak üzere) aşağıda gösterilen beş sınıfta değerlendirilir.

19.1 BİRİNCİ SINIF

- Ahır ve kümes gibi basit tarım binaları, basit evler,

- Köy okulları,

- Sağlık ocakları,

- Karakollar, ve benzerlerinin normal aydınlatma ve priz tesisatı, zil ve diğer basit zayıf akım tesisatı;

- Yukarıdaki yapılar için 1 KW ve daha alçak gerilimli elektrik bağlantıları ve benzerleri,

19.2 İKİNCİ SINIF

- Apartman ve yüksek nitelikte konutlar,

- Okullar

- Dispanserler,

- Orta derecede idare binaları, ve benzerlerinin birinci sınıfta belirtilen tesisatı ve buna ek olarak; anten basit donanma ve dış ışıklandırma, sinyal, alârm ihbar, merkezi saat tesisatı, telefon şebeke ve santralı, paratoner tesisatı,

Yukarıda belirtilen yapılar için elektrik bağlantıları, 6,6 KW'a kadar dağıtım şebekeleri ve trafo postaları ve benzerleri;

19.3 ÜÇÜNCÜ SINIF

- Yurtlar, küçük otel ve moteller,

- Yatılı okullar, eğitim merkezleri, kültür tesisleri, toplantı salonları,

- İdare ve büro binaları, elçilikler,

- Mezbahalar, soğuk hava depoları, terminaller,

- 100 yatağa kadar (100 yatak dahil) hastaneler, ve benzerlerinin yukarıdaki sınıflarda belirtilen tesisatı ve bunlara ek olarak, kuvvet tesisatı, elektro-akustik tesisat;

- Sözü edilen yapılar için elektrik bağlantıları, dış ışıklandırma ve donanma tesisatı, bahçe ve çevre aydınlatması, asansörler, yedek elektrojen grupları; 200 KW'a kadar trafo postaları, motor, jeneratör ve benzerleri bulunan açık veya kapalı sanayi tesisleri, 35 KW'a kadar yüksek gerilim şebekeleri, trafo postaları ve benzerleri;

19.4 DÖRDÜNCÜ SINIF

Teknik ve ekonomi yönünden araştırma ve etüd gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak:

- Büyük binalar, bina grupları ve siteler gibi kompleksler, oteller,

- Üniversite kampüsleri, tiyatro binaları ve sinemalar,

- 300 yatağa kadar (300 yatak dahil) hastaneler, lâboratuvarlar,

- Terminal binaları,

- Yürür merdivenli yeraltı geçitleri, ve benzerlerinin üçüncü sınıfta belirtilen tesisatına ilâve olarak; emniyet tesisatı, özel ihbar ve kayıt tesisleri, tam elektro-akustik tesisat, otomatik kontrol ve kumanda tesisleri, hastahanelerin teşhis ve tedavi tesisatı ile özel hastahane tesisatı, şebeke bağlantıları;

Spor sahalarının, büyük meydanların aydınlatma tesisatı, skor tesisleri, 2 m/sn ve daha sür'atli ve kombine asansörler, yürür merdivenler, 1000 KW'ya kadar trafo postaları, jenaratör, motor ve benzerlerini ihtiva eden açık veya kapalı sanayi tesisleri, 35 KW'un üstünde olan yüksek gerilim şebekeleri ve trafo postaları ve benzerleri;

19.5 BEŞİNCİ SINIF

Teknik ve ekonomi yönünden önemli etüd ve araştırma gerektiren ve özel ihtisas isteyen tesisat çeşitleri ile donatılacak;

- Çok çeşitli özel tesisatı da ihtiva eden anıt niteliğinde büyük yapılar,

- Komple sahne tesisatı bulunan tiyatro ve opera gibi büyük yapılar,

- 300 yataktan büyük hastaneler,

- Radyo ve televizyon binaları ile vericileri ve röle istasyonları,

- Büyük sanayi tesisleri, ve benzerlerinin dördüncü sınıfta belirtilen tesisatı; değişken renkli ışıklandırma, programlı elektro-akustik her nevi elektronik kumanda, kayıt ve neşir tesisatı ve benzerleri, 1000 KW'ın üstündeki güçte enerji santralleri,

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ BÖLÜMLERİNİN KARŞILIKLARI

Madde 20- Elektrik mühendisliği (PİD) hizmetlerinin şartnamede bulunan ücret toplamı, hizmetin bölümleri için aşağıda gösterilen oranlarla ödenir.

- Öneri Raporu            (18.1.1)           %  7

- Ön Proje                (18.1.2)           % 20

- Uygulama Projesi        (18.1.3)           % 50

- Detaylar                (18.1.4)           %  8

- Orjinallerin Teslimi    (18.1.5)           %  5

- İhale Dosyası           (18.2. )           % 10

----------

Toplam    %100

IV. SON HÜKÜMLER

BİNALARDAN GAYRİ YAPILAR:

Madde 21- Binalardan gayri yapıların proje ve mesleki kontrolluk hizmetlerinin bedellerinin tayini esasları bu şartnameye ek olarak çıkarılacak bir şartname ile tespit edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA:

Madde 22- 1974 yılında Bakanlık Onayı ile yürürlüğe girmiş olan ve halen yürürlükte bulunan " Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK :

Madde 23- 832 Sayılı Kanunun 105'inci maddesi gereğince Sayıştay'ın 7 Haziran 1985 gün ve 150742/399 sayı ile görüşü de alınarak hazırlanan bu Şartname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 24- Bu Şartname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK: PROJE VE İHALE DOSYASI DÜZENLENMESİ (PİD) İÇİN ÜCRET

ORANLARI CETVELİ

(Mesleki Kontrolluk Hizmetleri İçin Oranların % 60'ı Alınır)

YYM/BM     Birinci     İkinci     Üçüncü     Dördüncü     Beşinci

(M²)*      Sınıf(%)    Sınıf(%)   Sınıf(%)   Sınıf(%)     Sınıf(%)

-------   ---------   ---------  ---------  ---------   -----------

500      3.92         4.48       5.04       5.60         6.16

1.000      3.02         3.58       4.14       4.70         5.26

2.500      2.42         2.84       3.27       3.70         4.12

5.000      2.00         2.31       2.62       2.93         3.24

7.500      1.80         2.07       2.32       2.59         2.84

10.000      1.69         1.91       2.15       2.38         2.61

12.500      1.57         1.79       2.00       2.21         2.42

15.000      1.49         1.68       1.87       2.07         2.27

17.500      1.41         1.58       1.76       1.94         2.12

20.000      1.34         1.51       1.67       1.84         2.00

22.500      1.28         1.43       1.57       1.73         1.88

25.000      1.22         1.35       1.50       1.64         1.79

27.500      1.16         1.29       1.42       1.55         1.68

30.000      1.10         1.22       1.35       1.47         1.61

32.500      1.05         1.18       1.31       1.44         1.57

35.000      1.01         1.14       1.26       1.39         1.51

37.500      0.98         1.10       1.22       1.34         1.46

40.000      0.95         1.07       1.18       1.30         1.41

42.500      0.92         1.04       1.15       1.26         1.37

45.000      0.89         1.01       1.11       1.23         1.33

47.500      0.87         0.98       1.08       1.19         1.30

50.000      0.85         0.96       1.05       1.16         1.26

52.500      0.83         0.93       1.03       1.14         1.23

55.000      0.81         0.91       1.00       1.11         1.20

57.500      0.79         0.89       0.98       1.09         1.18

60.000      0.77         0.87       0.96       1.06         1.15

62.500      0.76         0.85       0.94       1.04         1.13

65.000      0.74         0.84       0.93       1.02         1.11

67.500      0.73         0.82       0.91       1.00         1.09

70.000      0.72         0.81       0.89       0.98         1.07

72.500      0.70         0.79       0.88       0.97         1.05

75.000      0.69         0.78       0.86       0.95         1.03

77.500      0.68         0.77       0.85       0.93         1.02

80.000      0.67         0.75       0.83       0.92         1.00

80.000 den

fazlası

için        0.67         0.75       0.83       0.92         1.00

Ara değerler enterpolasyonla bulunur.

NOT: Deprem bölgelerinde inşa edilecek yapıların inşaat mühendisliği(PİD) ücreti hesabında yapı sınıfı bir üst derecede alınacaktır.

Yapı 5. sınıf ise inşaat mühendisliği (PİD) ücreti %10 arttırılacaktır.

(*)  YYM: Yapı Yaklaşık Maliyeti, TL/m²

BM : Birim Maliyet, TL.